## Slide 1: Aproximação de contornos por NURBS e Evolução Diferencial
Diego Buchinger
diego.buchinger@outlook.com
Computação Natural
Prof. Rafael Stubs Parpinelli

## Slide 2: Introdução (Qual é o problema?)
Representação compacta de curvas
  Engenharia Reversa
  Útil para compactar, reduzir memória, reconhecimento de padrões, casamento de formas e rastreamento em vídeo
  Possui dois objetivos:
    Minimizar o número de pontos utilizado (#-min)
    Minimizar o erro entre o contorno e a nova representação (e-min)
    Atacado visando apenas um objetivo
  Possui duas versões:
    Problema discreto
    Problema contínuo (polígono / curvas)

## Slide 3: Introdução (Justificativa)
É um problema combinatorial:
  Versão discreta: algoritmo ótimo O(n4) [Yin, 2004]
  Versão contínua: maior espaço de busca => mais complexo
Por que usar Evolução Diferencial?
Por que usar Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS)?
  Prós: representação mais poderosa do que outros modelos uma única curva pode representar um contorno completo
  Contras: contêm mais elementos (posição CPs, peso, vetor de nós)

## Slide 4: Introdução (Justificativa e Medidas)
Medidas utilizadas:
  ISE: Integral Squared Error
  CR: Compress Ratio
  FOM: Figure of Merit
  Outras medidas baseadas na comparação com a solução ótima
  OBS: problema discreto sendo analisado por uma característica contínua da solução?!?
    Medida discreta sugerida: distância de pixels em relação a imagem discreta gerada
  OBS2: como calcular distância entre pontos e NURBS

## Slide 5: Introdução (Justificativa e Medidas)
Ponto de controle
Amostras curva
Pontos contorno

## Slide 6: Abordagens / Métodos de Resolução
Trabalhos Relacionados
Abordagem proposta - (NDE)
  Representação da Solução
  [ (x0,y0,w0), (x1,y1,w1), ... , (xn,yn,wn) ] sendo x,y e w reais
  Função de Avaliação
Onde ei é a menor distância entre um ponto do contorno e as amostras da curva (possibilidade de erros introduzida)
Exemplo = slide anterior

## Slide 7: Abordagens / Métodos de Resolução
Dados escolhidos previamente
  Quantidade de pontos de controle (dominant points)
  Grau da curva (usado = 3)
Solução inicial é gerada com base nos pontos do contorno e um possível erro introduzido em cada ponto.
Utilizada versão canônica e adaptativa [Qin e Suganthan, 2005]
  Adaptativa: probabilidade de crossover (CR), peso diferencial (F) e estratégia de mutação

## Slide 8: Protocolo de Experimentos
Arquitetura utilizada:
  Processador intel® Core™ i7-4770 @ 3.40GHz (8 núcleos lógicos)
  16,0 GB de Memória RAM
Parâmetros:
  População: min( 20D , 100 ) [Price, 1999]
  CR = 0.8 / adaptativo
  F = 0.5 / adaptativo
  Estratégia: DE/rand/1/bin / (+ DE/current to best/2/bin) [Qin e Suganthan, 2005]
Critério de Parada: 500 iterações (teste) / 200 iterações

## Slide 9: Protocolo de Experimentos
Medidas de Desempenho: comparação com outros métodos usando ISE, CR e FOM
Benchmark:
Tradicional:
Lagos:
[Wang et al, 2014]
120p
102p
60p
Arlington 133p
Como 124p
Managua 120p
Simcoe 134p

## Slide 10: Protocolo de Experimentos
Benchmark:
Comparação com:
  Heurística DCPA [Liu et al., 2012]
  iPSO [Wang et al., 2014]
Teste estatístico de Wilcoxon
Teste de escalabilidade:
Nurburgring 1887p
Silverstone 1955p
Laguna Seca 1463p
Ambas atacando versão discreta

## Slide 11: O que foi Implementado
Gerador, leitor e interpretador de chain-codes
Versão com algoritmos canônico e adaptativo implementados com multithreading
Interface gráfica para ajustes de opções e parâmetros além de visualização parcial dos resultados.
Vídeos

## Slide 12: Resultados Obtidos
Benchmark | Algorit. | NDP | ISE | FOM
Chromosome (60p) | DCPA | 12 | 4.93 | 1.013
 | NDE | 12 | 7.60 | 0.658
 | NDEa | 12 | 4.62 | 1.082
Leaf (120p) | iPSO | 16 | 26.8 | 0.280
 | NDE | 16 | 71.41 | 0.105
 | NDEa | 16 | 37.61 | 0.199
Semicircle (102p) | DCPA | 24 | 5.71 | 0.744
 | NDE | 24 | 8.76 | 0.485
 | NDEa | 24 | 6.35 | 0.669

## Slide 13: Resultados Obtidos
Benchmark | Algorit. | NDP | ISE | FOM
Arlington (133 p) | DCPA | 33 | 9.88 | 0.408
 | NDE | 33 | 18,43 | 0.219
 | NDEa | 33 | 13,43 | 0.300
Como (124p) | iPSO | 24 | 9.78 | 0.528
 | NDE | 24 | 21,41 | 0.241
 | NDEa | 24 | 16,62 | 0.311
Managua (120p) | iPSO | 24 | 9.23 | 0.520
 | NDE | 24 | 16.03 | 0,312
 | NDEa | 24 | 13,03 | 0,384
Simcoe (134p) | iPSO | 31 | 9.72 | 0.445
 | NDE | 31 | 19,51 | 0,222
 | NDEa | 31 | 17,61 | 0,245

## Slide 14: Resultados Obtidos
Benchmark | Algorit. | NDP | ISE | FOM
Laguna Seca (1463p) | NDE | 38 | 2748.26 | 0.014
 | NDE | 144 | 398.64 | 0.025
Nürburgring (1887p) | NDE | 43 | 8193.54 | 0,005
 | NDE | 135 | 868.47 | 0,016
Silverstone (1955p) | NDE | 44 | 13179.29 | 0,003
 | NDE | 138 | 672.17 | 0,021
Escolha de NDP - n0.5 & n0.65

## Slide 15: Resultados Obtidos
Fitness / Gerações
Instância: Arlington [30 execuções]

## Slide 16: Resultados Obtidos
Diversidade / Gerações
Instância: Arlington [30 execuções]

## Slide 17: Resultados Obtidos
Box-Plot
Instância: Arlington [30 execuções]

## Slide 18: Considerações e Trabalhos Futuros
Análise Geral:
  resultados obtidos foram promissores
  parece ser robusto para objetos com contorno curvilíneo e constituído por muitos pontos
Limitações da proposta:
  não parece ser muito interessante para objetos de superfícies lisas (contorno com muitas retas)
  ISE implementado pode ser enganoso

## Slide 19: Considerações e Trabalhos Futuros
Trabalhos Futuros:
  separa o contorno em segmentes e resolver cada segmento por vez deve ser mais eficiente em termos de velocidade e resultado
  Comparar resultados com uma técnica mais básica como simulated annealing

## Slide 20: Referências
P.Y. Yin, “A discrete particle swarm algorithm for optimal polygonal approximation of digital curves,” Journal of Visual Communication & Image Representation, vol. 15, pp. 241–260, 2004.
A.K. Qin, P.N. Sunganthan, “Self-adaptive Differential Evolution Algorithm for Numerical Optimization”. In the 2005 IEEE Congress of Evolutionary Computation, 2005.
K. Price, “An introduction to differential evolution,” in New Ideas in Optimization, D. Corne, M. Dorigo, and F. Glover, Eds. Berkshire: McGraw-Hill, 1999, ch. 10, pp. 77–108.
H. Liu, X. Zhang, and A. Rockwood, “A direction change-based algorithm for polygonal approximation,” in International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2012), vol. 21, nov. 2012, pp. 3586–3589.